Приложение №

к договору №			от  «    »______________201  г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |
| 1.1 | Наименование объекта | Жилой дом №14 с объектами СКБО на 1-ом этаже в микрорайоне № 50 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе |
| 1.2 | Основание для проектирования | Проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: Краснопольский проспект, ул. Александра Шмакова, ул. Минко, граница города в Курчатовском районе города Челябинска (Корректировка проекта планировки с межеванием территории микрорайона № 50 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе) |
| 1.3 | Заказчик | АО «ЮУ КЖСИ» |
| 1.4 | Застройщик | АО «ЮУ КЖСИ» |
| 1.5 | Проектировщик |  |
| 1.6 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.7 | Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 1.8 | Сведения об участке застройки и планировочных ограничениях | Расположен в микрорайоне № 50 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе; кадастровый номер: 74:36:0714001:2970 |
| 1.9 | Вариантность проектирования | Нет |
| 1.10 | Особые условия строительства | 1. Предусмотреть защиту от радона в случае необходимости. 2. Высокий уровень грунтовых вод. 3. Возможно наличие подрабатываемой территории. |
| 1.11 | Уровень ответственности здания | Нормальный |
| 1.12 | Основные технико-экономические показатели, в т. ч. жилых и общественных помещений, их назначение (этажность, число секций и квартир) | Повторное применение проектов крупнопанельных жилых домов серии 97 производства Миасского завода КПД с внесением изменений. - блок-секция рядовая 97.Студия + КЖСИ (1 шт.) с изменением этажности (7 эт. ) по условиям инсоляции квартир зданий на прилегающей территории (1 шт.) - блок-секция рядовая 97.2БС 8-2М-1.1 (1 шт.) Этажность – 7...10 этажей, в т. ч. 1 этаж – объекты СКБО (планировочные решения согласовать с Заказчиком); 2-10 этажи – жилые помещения. Общая площадь квартир – 2 961,15 м2 Количество квартир – 69 Общая площадь встроенных помещений объектов СКБО – 425,88 м2 Техническое подполье и чердак не входят в этажность |
| 1.13 | Исходно-разрешительная документация | - Градостроительный план; - Инженерно-геологические изыскания (предоставляются заказчиком) |
| 1.14 | Основные нормы и правила при разработке проекта | Документацию разработать в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническим регламентом, устанавливающим требования по обеспечению безопасной эвакуации здания, безопасного использования прилегающей территории, с соблюдением технических условий |
| 2. Основные требования к проектным решениям |
| 2.1 | Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, обеспеченность автостоянками | Разработать в соответствии с откорректированным проектом планировки микрорайона № 50 |
| 2.2 | Требования к архитектурно-планировочным решениям, условиям блокировки, отделке здания | - Основные архитектурно-планировочные решения жилого дома принять в соответствии с разработанными секциями для повторного применения (97.Студия + КЖСИ; 97.2БС 8-2М-1.1) - Внутренняя отделка – в соответствии с техническим заданием |
| 2.3 | Требования к конструктивным решениям, изделиям и материалам несущих ограждающих конструкций | - Фундаменты – забивные железобетонные сваи сеч. 300х300 мм - Дренаж - Основные конструктивные элементы – в соответствии с разработанными секциями для повторного применения |
| 2.4 | Границы проектирования инженерных сетей | Инженерные сети к жилому дому кроме внеплощадочных |
| 2.5 | Инженерные системы здания | Общие требования: Состав оборудования и технологические решения определяются по согласованию с Заказчиком в соответствии с действующими нормами и правилами |
| 2.5.1 | Отопление | - Источник - централизованные сети. - Схема прокладки - вертикальная двухтрубная с разводкой магистралей по техподполью, для жилой части здания и для объектов СКБО предусмотреть разные системы отопления (для каждой части своя система). - Тип, материал труб: разводящие трубопроводы и подводки к отопительным приборам - из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-94 и труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*, горизонтальная разводка в объектах СКБО - трубы полипропиленовые в изоляции. - Теплоизоляционные материалы группа горючести НГ. - Требования к приборам учета - предусмотреть коммерческий учет суммарной тепловой энергии на вводе в здание; распределительный учет тепловой энергии, потребляемой системой отопления объектов СКБО,. -Предусмотреть установку терморегуляторов на отопительных приборах в помещениях. -отопительные приборы жилой части – алюминиевые секционные радиаторы «Термал» (г. Миасс); встроенных помещений – конвекторы «Универсал» |
| 2.5.2 | Кондиционирование | Не выполнять |
| 2.5.3 | Вентиляция | Естественная. Дополнительно в СКБО приточно-вытяжная по расчету. |
| 2.5.4 | Водопровод | - Источник - из городской сети. - Схема прокладки - вертикальная разводка системы ХВС. - Тип, материал труб: магистрали и стояки – из водопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*, подводки к приборам - из полипропиленовых труб - Требования к арматуре и оборудованию - предусмотреть отечественного производителя. - Требования к приборам учета - предусмотреть узлы учета расхода воды на вводе здания, отдельно предусмотреть узлы учета расхода воды для жилых помещений и отдельно - для объектов СКБО. - Предусмотреть поквартирный учет расхода холодной воды. |
| 2.5.5 | Горячее водоснабжение | - Источник – от теплообменника в ИТП дома. - Схема прокладки - вертикальные отдельные стояки системы ГВС. - Требования к циркуляции ГВС - от индивидуального теплообменника с насосной циркуляцией. - Тип, материал труб: магистрали, стояки, подводки в квартиры – водопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*, подводки к приборам - из полипропиленовых труб. - Требования к арматуре и оборудованию: предусмотреть отечественного производителя. - требования к приборам учета - предусмотреть установку счетчиков расхода горячей воды отдельно для жилых помещений и объектов СКБО. - Предусмотреть поквартирный учет расхода горячей воды. |
| 2.5.6 | Канализация | - Бытовая - в наружную сеть городской канализации, отвод бытовых сточных вод из объектов СКБО выполнить отдельно в наружную сеть городской канализации. - Ливневая канализация - отвод дождевых и талых вод с кровли здания обеспечить системой внутренних водостоков в дождевую городскую канализацию. - Схема прокладки - вертикальные стояки. - Тип, материал труб: сети по подвалу и выпуски - из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98, стояки и отводы от приборов - из полипропиленовых шумопоглощающих труб, предусмотреть противопожарные муфты в межэтажных перекрытиях. - Требования к арматуре и оборудованию - предусмотреть отечественного производителя. |
| 2.5.7 | Водосток | - Предусмотреть систему внутреннего водостока с выпуском в закрытую наружную систему дождевой канализации, с возможностью выпуска на рельеф; - Тип труб - стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-94. |
| 2.5.8 | Электрооборудование, электроосвещение | - Категория электроснабжения: лифты, аварийное освещение, электроприемники противопожарных устройств - I категория. -Комплекс остальных электроприемников жилой части здания и электроприемники встроенной части здания - II категория. - Источник - внешние городские сети электроснабжения. - Требования к материалам и оборудованию: - Предусмотреть розетки для электроплит. - Требования к приборам учета: учет электроэнергии предусмотреть на вводах в ВРУ отдельно для жилой части здания и объектов СКБО. - Требования к приборам учета: предусмотреть поквартирный учет электроэнергии на межэтажных площадках. |
| 2.5.9 | Молниезащита, заземление | - В соответствии с РД 3421.122-87 |
| 2.5.10 | Система централизованного приема телевидения | - Запроектировать всеволновую систему коллективного приема телевидения в соответствии с требованиями нормативных документов |
| 2.5.11 | Телефонизация и локально-информационная сеть | Для прокладки сетей предусмотреть вертикальные технологические каналы с учетом дополнительных операторов |
| 2.5.12 | Система проводного радиовещания | - Запроектировать систему распределительной сети радиовещания в соответствии с техническими условиями; обеспечить передачу базовых радиопрограмм с сигналами оповещения о чрезвычайных ситуациях |
| 2.5.13 | Автоматическая пожарная сигнализация | Запроектировать в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 |
| 2.5.14 | Система диспетчеризации лифтов | Разработать раздел диспетчеризация лифтов в соответствии с техническими условиями |
| 2.5.15 | Лифты | В каждой блок-секции – лифт грузоподъемностью 630 кг. Марка лифта по отдельному техническому заданию. |
| 2.5.16 | Мусороудаление | Мусоропровод не проектировать, мусороудаление предусмотреть в контейнеры |
| 2.6 | Внеплощадочные инженерные сети и сооружения | Разрабатываются по отдельному договору |
| 2.7 | Охрана окружающей среды | Раздел разрабатывается в составе проектной документации |
| 2.8 | Энергосбережения и энергоэффективность | Разрабатывается энергетический паспорт. Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м. площади указать в единицах измерения – кВт*ч/м2, класс энергетической эффективности – Вт /(м2*год). |
| 2.9 | Требования по обеспечению условий и жизнедеятельности маломобильных групп населения | - Обеспечить доступность маломобильных групп населения в соответствии с СП 59.13330.2012. - Квартиры для инвалидов не предусматривать. - Рабочие места для маломобильных групп населения в помещениях общественного назначения не предусматривать. |
| 2.10 | Требования к защитным сооружениям гражданской обороны | Не требуется |
| 2.11 | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Раздел разрабатывается в составе проектной документации |
| 3. Дополнительные требования |
| 3.1 | Разработать цветовое решение фасадов |
| 3.2 | Требования к составу выпускаемой документации | Документацию выполнить в составе: Проектная документация разрабатывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Рабочая документация разрабатывается в рабочих чертежах (с приложением спецификации оборудования и изделий в объеме, необходимом для строительства). Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ, СНиП. Сметную документацию составить к рабочей документации в соответствии с МДС 81- 35.2004 Стоимость строительства определить по ТСНБ-2001 (редакция 2014г.) для Челябинской области в ценах на 01.01.2000г. и в текущих ценах на 4 квартал 2015г., согласно постановлению МТРиЭ от 05.11.2015г. №52/1, ресурсным методом. Для перевода текущей стоимости материалов и оборудования, отсутствующих в территориальных сборниках средних сметных цен, в базисные цены применить предельные индексы пересчета: - на материалы равный 5,7 (по постановлению МТРиЭ от 05.11.2015г. №52/1); - на оборудование равный 3,89 (по письму Минстроя России от 14.12.2015г. №40538-ЕС/05). Сметную документацию предоставить в бумажном виде и на электронном носителе в программном комплексе РИК и в формате «Microsoft Word». Пояснительную записку представить в бумажном виде и на электронном носителе в формате PDF. Графические материалы представить в бумажном виде и на электронном носителе в формате PDF. Количество выдаваемой документации: - 4 (четыре) комплекта в бумажном виде; - 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате PDF. |

| Заказчик: Начальник управления заказчика-застройщика АО «ЮУ КЖСИ» ____________________/ Щепетков Н.В. «___» ____________ 20__ г. м.п. | Проектировщик: Директор __________________/___________ «___» ____________ 20__ г. м.п. |
| --- | --- |

Согласованно:

| Руководитель проекта |  | /Старостин Д.Г. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО УЗЗ |  | /Сизюрина Е.Г. |
| Руководитель сметной группы ПТО УЗЗ |  | /Шаламова Н.М. |
| Руководитель группы подготовки строительства ПТО УЗЗ |  | /Сергеева Е.А. |